## Slide 1
智能工厂中的
分子炼油技术
中国寰球工程交流
杭州辛孚能源科技有限公司
2019年9月26日

## Slide 2
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 3
辛孚发展简介
公司发展
  浙江省海外高层次人才企业，2016年落户杭州
  入选杭州“5050计划”、“雏鹰计划”等
  公司规模：超过30人团队，其中近20人世界水平的研发团队，已构建较为完整的分子炼油技术体系
  与三桶油、民营石化企业成功合作，技术实力获业内广泛认可
产品与技术体系
  以分子炼油技术为核心的炼化工业软件开发与应用
  4项国际专利、17项中国专利、14项软件著作权
  多项自主研发的技术世界领先

## Slide 4
辛孚产品简介
产品：流程模拟软件、原油快评系统、汽柴油调和系统、智能工厂方案
核心技术：围绕分子炼油 + 人工智能技术，帮助石化企业——
  提高利润：提升高价值产品的产量，降低能耗、降低污染排放，实现利润率的提升
    为石化企业带来100元/吨原油的利润提升，相当于提升利润率2.5个百分点；
    以我国5.8亿吨的炼油产能为基础，可带来至少580亿元/年的效益提升
  提升安全：将分子炼油技术与人工智能技术结合，提升石化企业安全，降低事故率
自主研发，拥有核心知识产权
提升
安全
提高
利润

## Slide 5
公司核心知识产权
1 | 201610705619.1 | 一种确定原油及石油流股详细分子组成的方法
2 | 201610890379.7 | 针对炼油和石化装置的分子水平的实时优化方法
3 | 201610949606.9 | 基于原油宏观性质确定其分子组成的方法
4 | 201611060397.9 | 基于粘度模型确定沥青调合方案的方法及系统
5 | 201710336831.X | 一种测定汽油辛烷值的方法及装置
6 | 201810417739.0 | 一种原油快评方法
7 | 201810471035.1 | 一种常减压装置的实时优化方法
8 | 201910000830.7 | 一种预测石化生产中任意流股分子组成的方法
9 | 201910170871.0 | 一种分子级基础油调和优化方法
10 | 201910212070.6 | 一种原油切割计算分析方法
11 | 201910111090.4 | 一种分子级加氢装置模拟及优化方法
12 | 201910211204.2 | 一种分子级柴油调和方法
13 | 201910225511.6 | 一种数据驱动的石化企业计划优化方法
14 | 201910221901.6 | 一种基于分子组成的汽油调和优化方法
15 | 201910221942.5 | 一种根据分子组成计算轻质石油馏分馏程的方法
16 | 201910211140.6 | 一种基于数据模型的催化裂化装置优化方法
17 | 201910450428.9 | 基于分子走向的计划排产优化方法
17项中国发明专利
4项国际专利（PCT）
1 | Method for determining molecular composition of petroleum streams based on bulk properties
2 | System and method to optimize gasoline blending based on molecular level models
3 | Method for determining distillation curve of naphtha range streams and gasoline products based on molecular composition
4 | A planning optimization method based on molecular components in petrochemical processes
14项软件著作权

## Slide 6
技术奖项（一）

## Slide 7
技术奖项（二）

## Slide 8
分子炼油的本质：实现分子的价值最大化
重整
催化裂化
加氢裂化
焦化
乙烯裂解
汽油
柴油
航煤
润滑油
沥青
石油焦
芳烃
化学品
聚乙烯
聚丙烯
聚苯乙烯
聚异丁烯
丁基橡胶
SBR橡胶
高级共聚
材料
功能化
高分子材料
￥￥
￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥
￥￥￥
￥￥￥
￥￥￥￥
￥
￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥
￥￥￥￥￥￥￥
如何让分子去往
更高价值的产品

## Slide 9
辛孚分子炼油产品体系
原油数据库、原油快评
原油数据管理与分析系统
SP-CLEVA©
原油快评系统SP-FastAssay©
全球石化资讯平台alphapec.com
流程模拟与优化
常减压装置优化系统SP-CDU©
加氢精制/加氢改质/加氢裂化装置优化系统
SP-HDP©
催化裂化装置优化系统SP-FCC©
重整装置优化系统SP-REFORM©
乙烯裂解装置优化系统SP-CRACK©
油品调和
汽油调和优化系统SP-GasBlend©
汽油性质快速检测系统SP-FastGas©
柴油调和优化系统SP-DieselBlend©
润滑油调和优化系统SP-LubeBlend©
沥青生产优化系统SP-ASPHALT©
计划优化（结合分子炼油）SP-InPlan ©
总体目标：提升石化企业利润100元/吨(原油)
访问辛孚官网了解产品详情
http://www.syspetro.com

## Slide 10
辛孚提供更友好的收费模式
国外主流供应商 | 辛孚能源
采用token模式，所有软件产品共用一个token池 | 采用统一的产品平台Syspetro Molecule Management System (SP-MMS©)，用户根据自身需求选用相应的软件模块，各模块间的协同性、整合性更强。 采用年费模式，不同产品模块设不同的年费标准
采购时至少5年授权 | 可1年起采购，降低了首次投资门槛
5年授权到期必须续费才能继续使用，否则前面工作全部作废 | 年费到期后如用户不续费，当前版本可继续使用（不再获得模型、数据库、软件更新），保障了用户不续费情况下的工作延续性
1个token合1.1万/年，一个软件一个用户就需要超过30个token，软件平均年费合33万/年/用户 | 软件平均年费合5.4万/年/用户，大大降低用户使用成本

## Slide 11
辛孚提供更友好的收费模式（案例）
案例企业
      某420万吨/年原油处理量的民营石化企业
使用国外主流供应商产品：
                购买了100个token，5年授权，花费77.9万美元，合人民币545万元。但无法有超过4人同时使用。而企业流程模拟、计划优化等相关技术部门有超过30人。三年后不得不增购29个token。企业每年支出142万元，可供6个员工同时使用，但仍然无法满足技术部门需求。所有129个token到期后，届时需要重新续费5年，否则前期工作全部作废。
                客户反馈：太贵了，完全舍不得买，但又不得不买！
使用辛孚产品：
采用辛孚流程模拟软件、计划优化软件、油品调和软件等对等产品，达到同样的功能每年支出78万元，可供15个员工同时使用，完全满足技术部门需求。所有软件可按年续费。如不再续费，则当前版本可继续使用，前期工作可持续。
辛孚产品使用成本仅国外主流供应商的六分之一

## Slide 12
辛孚技术的核心竞争力
 | 国内外主流供应商 | 辛孚能源
核心模型技术 | 采用传统的集总模型，工况改变，模型即失准 | 采用世界领先的分子级模型，达到更高准确度的同时，可准确模拟更大范围工况
软件技术 | 软件技术较老，运行较慢且容易不收敛 | 采用新一代软件架构，运行快并确保收敛
协同性 | 各软件之间协同不强，无法形成整合效应 | 采用统一的MMS分子管理平台整合各环节，分子信息在各软件之间流通，带来显著整合效应
易用性 | 操作复杂、全英文界面，需要大量专业培训才能上手 | 全中文界面、操作简单、复杂工作均放在后台自动处理、简单培训即可上手
实施 | 不做实施，只为维持高利润率 | 软件与实施并重，确保客户获得最大价值
售后技术服务 | 反应慢，需要经过美国总部，并且不重视中国市场反馈 | 响应迅速，建立了白天1小时响应、夜晚及节假日6小时响应机制

## Slide 13
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 14
辛孚原油快评系统——技术方案
快评
分析仪
光谱
数据库
性质
模型
全球原油
数据库
分析
软件
快评系统
原油评价
数据库
专业切割分析
软件
辛孚自
主
研
发

## Slide 15
辛孚原油快评系统——系统清单
系统清单
  FT-IR快评分析仪
  光谱数据库（>400套原油光谱）
  性质建模技术服务（20项性质）
  全球原油数据库SP-COMPASS©（>4000套原油数据）
  专业原油数据切割与分析软件SP-CLEVA 4.0©
相关自主知识产权
  中国发明专利：
  《一种确定原油及石油流股详细分子组成的方法》
  《基于原油宏观性质确定其分子组成的方法》
  《一种原油快评方法》
  《一种预测石化生产中任意流股分子组成的方法》
  《一种原油切割计算分析方法》
  《一种根据分子组成计算轻质石油馏分馏程的方法》
  软件著作权
  《辛孚原油评价综合管理系统软件》
  《辛孚原油分子数据库管理软件》
  《原油分子信息管理系统》

## Slide 16
辛孚原油快评系统——核心知识产权
辛孚自主研发的基于中红外光谱（FT-IR）原油快评系统
（与山东京博石化研究院共同研发）
  原油
400+光谱数据库
（持续扩充中）
光谱数据比对专利算法
原油性质建模
（20项性质模型，并持续增加）
  建立
  谱图数据库、评价数据库、分子数据库
中国发明专利：《一种原油快评方法》 2018104177390

## Slide 17
辛孚原油数据库、专业切割分析软件
全球原油评价数据库、分子数据库
原油数据切割及分析软件、SP-CLEVA©
最全、最新的原油数据库：全球4000多套原油数据
每套原油均包含详评数据、分子数据，为分子炼油奠定基础
自主研发的切割分析软件，核心算法达到世界领先水平
功能涵盖原油切割分析、原油混炼配方智能优化、常减压侧线切割方案智能优化等，功能齐全

## Slide 18
快评应用场景
辛孚原油快评系统应用场景：
  15分钟获得快评报告
    使用FT-IR原油快评分析仪，迅速获得原油20项左右性质数据，第一时间把握原油性质变化
  30分钟得出详评报告
    根据快评报告，结合原油产地等信息，调用全球原油数据库、数据库匹配算法，找到最佳匹配原油历史数据
    运用微调拟合、切割等算法，将快评报告扩充为详评报告（92项原油及馏分性质，详细至5℃窄馏分）
  45分钟得出原油详细分子组成
    根据详评报告，调用最佳匹配原油的分子数据库
    运用分子组成拟合算法，结合实验室分析数据的分子分布规律（多gamma分布等），获得原油详细分子组成，涵盖石脑油、柴油、蜡油、渣油全部馏程，为分子炼油提供数据基础。
  使用专业切割与分析软件SP-CLEVA指导生产
    智能优化原油混炼方案
    智能优化常减压侧线切割方案
    导出PIMS、APS等计划优化软件所需assay表、流程模拟所需组分数据

## Slide 19
中红外技术与近红外技术相比的优势
基于中红外光谱原油快评的优势
大多数有机物和无机物的基频吸收带都在中红外区
特征吸收峰明显
可得到更为丰富的原油组成信息（信息量大于近红外）
仪器技术成熟
样品用量少、分析速度快
埃克森美孚、壳牌等国外企业采用基于FT-IR中红外的快评技术
埃克森美孚专利：US7904251B2（2006）、US7389186（2008）、US9244052B2（2012）
壳牌专利：WO2008135411A1（2008）
多达十多项专利、超过十年的技术发展，已成熟应用

## Slide 20
中红外光谱介绍
基于中红外光谱原油快评的优势——中红外谱图信息量大于近红外
原油近红外光谱图
原油中红外光谱图
甲基、次甲基弯曲
芳香环C=O
芳香烃骨架振动
杂环分子
烷烃CH伸缩
杂原子耦合吸收峰
基线漂移
杂环分子与CH伸缩重叠

## Slide 21
辛孚快评、原油数据库、专业软件SP-CLEVA应用案例
九江石化
  原油数据库+专业软件SP-CLEVA（与九江石化已有的核磁快评相结合）
山东京博石化
  原油快评整体方案
中国石油规划总院
  原油数据库+专业软件SP-CLEVA
海南炼化
  原油数据库+专业软件SP-CLEVA
中海油炼化公司
  原油数据库+专业软件SP-CLEVA

## Slide 22
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 23
辛孚分子级流程模拟与优化系列产品
常减压装置
SP-CDU©
乙烯装置
SP-CRACK©
重整装置
SP-REFORM©
加氢类装置
SP-HDP©
（加氢精制、加氢改质、加氢处理、加氢裂化）
催化裂化装置
SP-FCC©
辛孚分子级流程模拟核心知识产权：
201810471035.1
201910111090.4
201910211140.6
201910221942.5
201910000830.7

## Slide 24
产品优势
自主可控
  辛孚完全自主研发，拥有核心知识产权，实现流程模拟软件国产化
分子级机理模型
  基于分子级动力学模型与反应器模型，比Aspen、KBC等供应商软件的集总模型更准确、适用工况更广
机理模型+大数据模型
  在构建分子级机理模型的同时，根据生产历史数据构建大数据模型，使得模拟和优化方案可执行度更高
可延伸至现场操作，实现开环、闭环实时优化
  软件与实时DCS数据、LIMS数据、在线分析仪数据通信，实现自动校正模型、实时提供操作优化方案
  免安装的B/S架构软件，使得管理人员、模拟人员、工艺人员、操作人员多部门协同使用成为可能
  传统流程模拟软件多停留在办公室模拟，生成的优化方案可执行度不强，存在脱节
提供灵活的收费模式和及时的技术支持
  避免了其他供应商5年授权模式，采用灵活年限+持续服务的模式，降低用户投资风险和使用成本
  软件全自主开发，可为国内用户提供及时、充足的技术支持

## Slide 25
辛孚加氢类软件SP-HDP©
更易用、建模更便捷
底层模型为分子级机理模型
预测产物分子含量
实现加氢类装置分子炼油优化

## Slide 26
辛孚加氢类软件SP-HDP©
床层产物分布
床层温升曲线
操作参数优化
产物收率预测
产物性质预测
产物分子组成预测

## Slide 27
辛孚加氢类装置模拟技术路线
辛孚加氢裂化/加氢精制反应器模型关键环节：
组分库建立
  基于SOL技术体系
  完成了>10万个SOL分子169项物性数据库的建立
反应网络建立
  确立6大类加氢反应规则
  采用程序自动生成反应网络的方法
反应器模拟
  反应器的热量平衡、质量平衡等控制方程体系
催化剂表征
  辛孚自有的6维催化剂参数模型
Chart: 
| 脱硫 | 脱氮 | 脱金属 | 饱和 | 开环 | 裂化
精制催化剂 | 9.5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4
裂化催化剂 | 6 | 5.5 | 4 | 7 | 9 | 9.5

## Slide 28
辛孚加氢类装置模拟技术路线——分子库建立

## Slide 29
辛孚加氢类装置模拟技术路线——分子反应规则建立
6大类反应规则
加氢精制：
烯烃饱和
芳烃饱和
脱硫，脱氮，脱金属
加氢裂化
烷烃加氢异构，裂化
环烷烃加氢开环
芳烃加氢脱烷基
每条规则下对应若干子规则，涵盖所有加氢过程主要反应。
建立2635个分子，4692个反应的完整反应网络（C1至C40）
直接脱硫
芳烃饱和
烯烃饱和
烯烃饱和
直接脱硫
直接脱硫
芳烃饱和
芳烃饱和

## Slide 30
辛孚加氢类装置模拟技术路线——反应网络生成
异构
裂化
饱和
开环
裂化
开环
样例原料分子
裂化
从该样例分子出发，程序自动生成
214个组分，372个反应。

## Slide 31
辛孚加氢类装置模拟技术路线——六维催化剂模型
加氢催化剂表征：辛孚六维催化剂活性模型
Chart: 
| 脱硫 | 脱氮 | 脱金属 | 饱和 | 开环 | 裂化
精制催化剂 | 9.5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4
裂化催化剂 | 6 | 5.5 | 4 | 7 | 9 | 9.5
精制反应器
催化床层设置
催化剂设计操作参数
反应器实际运行数据(校正)
催化剂6维模型
催化剂六个维度的失活曲线
专利《一种分子级加氢装置模拟及优化系统》

## Slide 32
辛孚加氢类装置模拟技术路线——催化剂失活曲线
辛孚催化剂失活模型
积碳失活模型
金属聚集失活模型
催化剂中毒模型
载体倒塌模型
加氢裂化催化剂6维失活曲线
专利《一种分子级加氢装置模拟及优化系统》

## Slide 33
京博石化催柴裂解装置优化应用案例
族 | 族名称 | 预测值(wt%) | 实测值(wt%) | 绝对误差(wt%)
饱和烃 | 链烷烃 | 50.85 | 52.2 | -1.35
 | 一环烷烃 | 14.73 | 15.5 | -0.77
 | 二环烷烃 | 10.44 | 10.9 | -0.46
 | 三环烷烃 | 3.37 | 3.5 | -0.13
 | 总环烷烃 | 28.62 | 29.9 | -1.28
 | 总饱和烃 | 79.47 | 82.1 | -2.63
芳烃 | 烷基苯 | 8.20 | 8.5 | -0.30
 | 茚满或四氢萘 | 2.33 | 2.4 | -0.07
 | 茚类 | 1.07 | 1.1 | -0.03
 | 总单环芳烃 | 12.02 | 12 | 0.02
 | 萘 | 0.21 | 0.2 | 0.01
 | 萘类 | 2.99 | 3.3 | -0.31
 | 苊类 | 1.07 | 1.1 | -0.03
 | 苊烯类 | 1.07 | 1.1 | -0.03
 | 总双环芳烃 | 5.58 | 5.5 | 0.08
 | 三环芳烃 | 0.39 | 0.4 | -0.01
 | 总芳烃 | 17.99 | 17.9 | 0.09
分子解析误差
平均绝对误差0.44%

## Slide 34
京博石化催柴裂解装置优化应用案例
床层编号 | 进床层(℃) | 出床层(℃)(现场值) | 出床层(℃)(模拟值) | 温升(℃)(现场值) | 温升(℃)(模拟值) | 温升偏差(℃)
1 | 285.31 | 310.83 | 311.3479 | 25.52 | 26.0379 | 0.5179
2 | 308.32 | 335 | 332.7543 | 26.68 | 24.4343 | -2.2457
3 | 318.62 | 331.52 | 332.4085 | 12.9 | 13.7885 | 0.8885
4 | 327.35 | 357.33 | 357.8528 | 29.98 | 30.5028 | 0.5228
5 | 348.2 | 362 | 361.4032 | 13.8 | 13.2032 | -0.5968
6 | 342.72 | 351.67 | 351.6595 | 8.95 | 8.9395 | -0.0105
7 | 342.25 | 351 | 350.9152 | 8.75 | 8.6652 | -0.0848
8 | 344.55 | 356.17 | 354.1067 | 11.62 | 9.5567 | -2.0633
平均误差：
0.87℃
Chart: 
| 床层1 | 床层2 | 床层3 | 床层4 | 床层5 | 床层6 | 床层7 | 床层8
现场值 | 285.31 | 310.83 | 308.32 | 335 | 318.62 | 331.52 | 327.35 | 357.33 | 348.2 | 362 | 342.72 | 351.67 | 342.25 | 351 | 344.55 | 356.17
模拟值 | 285.31 | 311.3479 | 308.32 | 332.7543 | 318.62 | 332.4085 | 327.35 | 357.8528 | 348.2 | 361.4032 | 342.72 | 351.6595 | 342.25 | 350.9152 | 344.55 | 354.1067

## Slide 35
京博石化催柴裂解装置优化应用案例
日期 | 石脑油收率/% (现场值) | 石脑油收率/% (模拟值) | 石脑油收率 绝对误差/% | 裂解柴油收率/% (现场值) | 裂解柴油收率/% (模拟值) | 柴油收率 绝对误差/%
2019年1月2日 | 23.33% | 24.70% | 1.37% | 60.76% | 61.31% | 0.55%
2019年1月3日 | 23.50% | 24.10% | 0.60% | 63.55% | 65.76% | 2.21%
2019年1月4日 | 24.07% | 25.88% | 1.81% | 65.44% | 66.25% | 0.81%
2019年1月5日 | 23.90% | 25.52% | 1.62% | 67.39% | 67.72% | 0.33%
2019年1月6日 | 26.62% | 26.10% | -0.52% | 65.51% | 68.26% | 2.75%
石脑油收率平均误差：1.1%
柴油收率平均误差：1.3%
石脑油 | 
分子类型 | 浓度/wt%
C6环烷烃 | 5.36
苯 | 0.55
C7环烷烃 | 14.22
C7芳烃 | 2.03
C8环烷烃 | 20.5
C8芳烃 | 3.67
…… | ……
柴油 | 
分子类型 | 浓度/wt%
链烷烃 | 31.8
一环烷烃 | 27.8
二环烷烃 | 28.1
三环烷烃 | 6.8
单环芳烃 | 5
双环芳烃 | 0.4
…… | ……

## Slide 36
京博石化催柴裂解装置优化案例
通过模型模拟可以为京博催柴裂解装置进行如下内容的优化：
优化混合进料配比
  当原料供应充足时，通过调整原料配比使反应器操作在温和的条件下，并保证产品质量
R101反应器各床层入口温度
  当进料发生变化时，调整一反的反应条件，可以灵活的调整精制程度，保证产品的稳定性
R102反应器各床层入口温度
  当进料发生变化时，调整二反的反应条件，优化产物收率分布

## Slide 37
京博石化催柴裂解装置优化案例
产物收率 | 精制床层-10℃ | 基准工况 | 裂化床层+10℃ | 裂化床层+15℃ | 裂化床层+20℃
轻石脑油，wt% | 2.67 | 2.73 | 3.54 | 4.01 | 4.92
重石脑油，wt% | 24.43 | 28.17 | 31.4 | 33.43 | 35.27
柴油，wt% | 67.38 | 64.33 | 59.91 | 57.12 | 53.74
软件模拟某工况反应床层入口温度变化对产物收率的影响
根据生产计划，灵活调整工艺，
可增大或减少目标产物收率

## Slide 38
京博石化催柴裂解装置优化案例——提升重石脑油收率
原料性质 | 
性质 | 值
一般性质 | 
密度(20℃)，kg/m3 | 886
硫含量，mg/kg | 9300
氮含量，mg/kg | 561
恩氏蒸馏(D86) | 
初馏点，℃ | 162
10%(v/v)，℃ | 216.5
50%(v/v)，℃ | 260
90%(v/v)，℃ | 321.5
95%(v/v)，℃ | 335
烃族组成(wt%) | 
链烷烃 | 27.4
一环烷烃 | 10.4
二环烷烃 | 9.1
三环烷烃 | 2.6
总环烷烃 | 22.1
总饱和烃 | 49.5
烷基苯 | 17.2
茚满或四氢萘 | 4.2
茚类 | 2.3
总单环芳烃 | 23.7
萘 | 0.9
萘类 | 13.8
苊类 | 4.5
苊烯类 | 4.5
总双环芳烃 | 23.7
三环芳烃 | 3.1
总芳烃 | 50.5
产物收率 | 
轻石脑油，wt% | 2.73
重石脑油，wt% | 28.17
柴油，wt% | 64.33
进料条件 |  |  | 
进料条件 | 进料流量，t/h | 80 | 80
 | 进料温度，℃ | 280 | 280
 | 进料压力，MPa | 12 | 12
反应器参数 |  |  | 
床层 入口温度，℃ | R101 | R102 | 
 | 295.4 | 364.3 | 
 | 317.3 | 358.0 | 
 | 331.4 | 357.2 | 
 | 338.7 | 359.2 | 
进料条件 |  |  | 
进料条件 | 进料流量，t/h | 80 | 80
 | 进料温度，℃ | 280 | 280
 | 进料压力，MPa | 12 | 12
反应器参数 |  |  | 
床层 入口温度，℃ | R101 | R102 | 
 | 285.4 | 349.29 | 
 | 307.26 | 342.98 | 
 | 321.36 | 342.21 | 
 | 328.72 | 344.24 | 
产物收率 | 
轻石脑油，wt% | 3.54
重石脑油，wt% | 31.4
柴油，wt% | 59.91
基准工况
软件优化计算
优化床层温度
优化前产物收率
优化后产物收率
3.23%
优化工况
增效
>550万元/年

## Slide 39
京博石化催柴裂解装置优化案例——提升重石脑油收率
石脑油收率优化案列效益测算：
产品收率提升带来的收益
装置处理量：70万吨/年
根据京博装置效益测算，每增加1%的重石脑油产量，装置增效约为500元，则装置收益计算如下：
70万吨/年×3.23%×500元/吨≈1000万元/年
催化剂失活加速带来的损失
催化剂设计寿命为3年，3年过程中操作条件升温30℃，根据催化剂失活曲线核算，催化剂失活加速带来的损失0~450万元/年

## Slide 40
京博石化催柴裂解装置优化案例——提升柴油十六烷值
编号 | 性质分类 | 单位 | 数值
1 | 密度(20℃) | kg/m³ | 942.9
2 | 初馏点 | ℃ | 190.4
3 | 10%(v/v) | ℃ | 229.6
4 | 50%(v/v) | ℃ | 275.2
5 | 90%(v/v) | ℃ | 342.2
6 | 95%(v/v) | ℃ | 354.6
7 | 硫含量 | mg/kg | 9000
8 | 氮含量 | mg/kg | 500
9 | 链烷烃 | Wt% | 10.9
10 | 一环烷烃 | Wt% | 0
11 | 二环烷烃 | Wt% | 6.7
12 | 三环烷烃 | Wt% | 2.6
13 | 总环烷烃 | Wt% | 9.3
14 | 总饱和烃 | Wt% | 20.2
15 | 烷基苯 | Wt% | 17.3
16 | 茚满或四氢萘 | Wt% | 6.8
17 | 茚类 | Wt% | 2.4
18 | 总单环芳烃 | Wt% | 26.5
19 | 萘 | Wt% | 1.8
20 | 萘类 | Wt% | 28.5
21 | 苊类 | Wt% | 8.2
22 | 苊烯类 | Wt% | 8
23 | 总双环芳烃 | Wt% | 46.5
24 | 三环芳烃 | Wt% | 6.8
25 | 总芳烃 | Wt% | 79.8
编号 | 性质分类 | 单位 | 数值
1 | 密度(20℃) | kg/m³ | 865.2
2 | 初馏点 | ℃ | 181
3 | 10%(v/v) | ℃ | 210.6
4 | 50%(v/v) | ℃ | 275.1
5 | 90%(v/v) | ℃ | 355.2
6 | 95%(v/v) | ℃ | 378.9
7 | 硫含量 | mg/kg | 5000
8 | 氮含量 | mg/kg | 450
9 | 链烷烃 | Wt% | 30
10 | 一环烷烃 | Wt% | 6.5
11 | 二环烷烃 | Wt% | 20.2
12 | 三环烷烃 | Wt% | 5.3
13 | 总环烷烃 | Wt% | 32
14 | 总饱和烃 | Wt% | 62
15 | 烷基苯 | Wt% | 13.1
16 | 茚满或四氢萘 | Wt% | 5.4
17 | 茚类 | Wt% | 3.3
18 | 总单环芳烃 | Wt% | 21.8
19 | 萘 | Wt% | 0.6
20 | 萘类 | Wt% | 8
21 | 苊类 | Wt% | 2.8
22 | 苊烯类 | Wt% | 3.1
23 | 总双环芳烃 | Wt% | 14.5
24 | 三环芳烃 | Wt% | 1.7
25 | 总芳烃 | Wt% | 38
催化柴油
常压柴油
优化目标：提高裂解柴油十六烷值
原料初始比例 | 
催柴：常柴 | 55.4% ：44.6%
产物收率 | 
轻石脑油，wt% | 4.22
重石脑油，wt% | 26.57
柴油，wt% | 63.77
十六烷值 | 
裂解柴油 | 50.2
原料优化比例 | 
催柴：常柴 | 45 % : 55%
产物收率 | 
轻石脑油，wt% | 4.58
重石脑油，wt% | 26.74
柴油，wt% | 62.87
十六烷值 | 
裂解柴油 | 51.2
优化原料配比
（操作条件基本不变）
十六烷值
提高1个单位

## Slide 41
催柴裂解装置柴油十六烷值优化效益测算
 | 分类 | 价格(元/吨)
原料油/氢气 | 催化柴油 | 3900
 | 常压柴油 | 4250
 | 新氢 | 10000
产物 | 轻石脑油 | 4750
 | 重石脑油 | 4950
 | 裂解柴油(CN50.2) | 5100
 | 裂解柴油(CN51.2) | 5150
每提高一个单位CN，柴油价格提高50元
效益测算方法
优化前后两种工况操作条件不变（装置能耗优化前后基本不变），因此考虑成本因素有：
①原料成本（原料柴油+新氢）
②产物价格
③十六烷值提高所带来的价值：50元/(单位CN)
因此效益公式为：
价格分类
装置利润 = 产品产量 × 价格 - 原料用量×价格 - 新氢消耗成本

## Slide 42
催柴裂解装置柴油十六烷值优化效益测算
氢耗分析
从原料分子分析可知，常柴芳烃含量少、催柴芳烃含量高，优化原料配比后，催柴含量减少，则可降低氢耗。
从优化前后分子组成分析，原料芳烃含量如下表：
芳烃 | 原始配比芳烃含量 | 优化配比后 芳烃含量 | 每种芳烃分子消耗的氢分子数
一环芳烃 | 24.4% | 23.92% | 3H2
二环芳烃 | 32.23% | 28.9% | 5H2
三环芳烃 | 4.53% | 4% | 7H2
催柴裂解装置化学氢耗约占原料油4%（设计值），从表中可估算出优化原料配比后，芳烃减少带来的化学氢耗可降低8.3%，在综合氢气价格，一年氢耗约降低2320万元。
原料配比成本分析
优化配方后，原料中常柴比例增加，催柴比例减少，由加工量及原料价格计算可知，原料配比变化后，原料成本提升约2550万元
产品价值提升分析
优化配方后，综合考虑产品收率及产品价格因素，产品所带来的的价值提升约为770万元。
优化前后利润提升=2320+770-2550=540万元

## Slide 43
装置优化其他增效点
提高操作水平
当原料发生变化、市场需求发生变化时，通过模拟优化，操作人员可通过辛孚软件优化，快速确定最佳操作参数。
通过软件探索新工况，桌面模拟，避免停车
对装置原料波动大，反应操作变化大的工况探索，提前进行软件模拟，提高装置安全性、稳定性。

## Slide 44
辛孚装置模型也可与Aspen、KBC等通用软件结合
辛孚装置模型可单独使用，实现单装置优化，也可与HYSYS、Aspen Plus、Petro-SIM等通用软件的结合，形成全流程模型
Aspen上游装置模型
辛孚分子级加氢模型
反应产物的
性质、流量、压力、温度、分子组成
Aspen下游分馏装置模型
自动映射到Aspen虚拟组分
物料性质、流量、压力、温度等自动导入
辛孚分子组成建模技术
辛孚虚拟组分映射技术
：辛孚核心技术模块

## Slide 45
辛孚催化裂化分子级机理模型及模拟软件SP-FCC©
分子级机理模型与大数据模型结合
可针对MIP工艺定制模型
准确预测汽柴油收率和性质
操作参数优化，提高产物收率

## Slide 46
领先的分子级机理+大数据模型的策略
建分子库
宏观性质解析分子
反应规则、反应网络
反应器模型
动力学参数
软件设计
产物收率性质预测
产物分子库
产物分子浓度
优化模型
产物切割
数据采集
预处理
相关性分析
延迟分析
聚类分析
神经网络预测机理偏差
机理+大数据补偿预测模型
大数据
机理
SP-FCC
软件系统

## Slide 47
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——机理模型
原料信息
分子解析
模拟计算
产物切割
产物生成
产品物性
机理模型技术路线
  密度
  硫含量
  氮含量
  族组成
  馏程
  其他物性
  …
2410分子
5185反应
宏观性质
产物分布
产品性质

## Slide 48
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——分子库建立
部分核心结构

## Slide 49
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——动力学网络建立
1734分子表征原料
2410分子表征全部分子（原料+中间分子+产物）
辛孚催化裂化机理模型分子族 |  |  | 
编号 | 族分类 | 编号 | 族分类
1 | 正构烷烃 | 26 | 十二氢屈
2 | 异构烷烃 | 27 | 茚类
3 | 单烯烃 | 28 | 苊类
4 | 双烯烃 | 29 | 苊烯类
5 | 环烯烃 | 30 | 芴类
6 | 一环环烷（五元环） | 31 | 联苯类
7 | 一环环烷（六元环） | 32 | 硫醇
8 | 二环环烷（十氢萘） | 33 | 硫醚
9 | 三环环烷（全氢菲） | 34 | 环硫醚
10 | 四环环烷（全氢屈） | 35 | 二硫化物
11 | 五环环烷（全氢苉） | 36 | 噻吩类
12 | 六环环烷 | 37 | 苯并噻吩类
13 | 一环芳烃（烷基苯类） | 38 | 二苯并噻吩类
14 | 二环芳烃（萘类） | 39 | 萘并苯并噻吩
15 | 三环芳烃（蒽菲类） | 40 | 吡啶
16 | 四环芳烃（芘） | 41 | 喹啉
17 | 四环芳烃（屈） | 42 | 吲哚类
18 | 五环芳烃（苝类） | 43 | 咔唑类
19 | 五环芳烃（二苯并蒽） | 44 | 苯并咔唑
20 | 茚满类 | 45 | 脂肪酸/环烷酸/烷基苯酸
21 | 四氢萘（萘满类） | 46 | 一环环烷酸
22 | 四氢菲 | 47 | 二环环烷酸
23 | 八氢菲 | 48 | 三环环烷酸
24 | 四氢屈（环烷菲） | 49 | 烷基苯酸
25 | 八氢屈 | 50 | 苯酚类
裂化、开环、异构、氢转移、缩合等
25大类反应规则
5815个反应

## Slide 50
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——动力学网络建立
25大类反应规则
    正构烷烃、异构烷烃裂化
    正构烯烃、异构烯烃裂化
    环烷烃断侧链、芳烃断侧链
    环烷烃开环反应
    环烷烃脱氢
    烯烃异构
    烯烃氢转移
    烯烃环化
    芳烃缩合
    ……
每条规则下对应若干子规则，涵盖所有催化裂化过程主要反应。
建立2410个分子，5815个反应的完整反应网络

## Slide 51
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——反应器模型
反应器模型：
提升管反应器，长度远大于直径；
采用平推流反应器模型
输入：
反应动力学网络；
原料流量、原料分子浓度；
温度、压力、剂油比、反应时间、反应器尺寸
输出：
馏分收率和性质
产物分子浓度分布

## Slide 52
辛孚催化裂化装置模拟——预测结果
分子浓度分布
馏分收率分布

## Slide 53
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——大数据模型
516个DCS位号数据
340项LIMS数据
时间：10个月
系统范围：反再、分馏、吸收稳定
1.数据采集
筛选相关变量
异常值处理
数据平滑去噪
稳态检测
数据归一化
2.数据处理
变量关联分析
主成分分析
神经网络建立预测模型
3.分析建模
历史案例库最佳工况自动匹配
优化算法全局参数寻优
4.优化
汽油流量
轻柴油流量
重柴油流量
液化气流量
干气流量
柴油馏程性质
汽油馏程性质
5.43%
2.23%
0.75%
0.76%
1.81%
<0.5%
<1%
平均误差
预测目标

## Slide 54
辛孚催化裂化装置模拟技术路线——大数据模型
筛选出DCS参数84个
LIMS性质变量24个
数据清洗、填充
异常值分析
去噪处理
稳态检测
主成分分析
神经元1
神经元2
神经元3
汽油流量
轻柴油流量
重柴油流量
液化气流量
干气流量
柴油馏程性质
汽油馏程性质
5.43%
2.23%
0.75%
0.76%
1.81%
<0.5%
<1%
平均误差
数据筛选、收集
BP神经网络
建模
预测目标
数据整理

## Slide 55
运用辛孚SP-FCC优化催化裂化装置的增效点
提高总液收
软件针对各种工况模拟优化，寻找裂化深度最佳理论值，精确指导操作参数调节
优化产品分布
紧跟市场变化，调整汽油、柴油、液化气的比例，计算最优产品分布，利用优化软件快速指导调节操作参数
产品质量控制
产品性质计算模型与反应机理模型紧密结合，严控辛烷值、十六烷值等质量指标，提升产品价值
提升装置操作优化率（RTO策略）
紧跟原料变化，实时计算最佳操作参数，避免长期固定反应温度等操作参数带来的价值损失
分子信息指导下游精细分离与加工
详细的产物分子信息可以为下游精细分离与加工提供理论依据，提升全厂效益

## Slide 56
运用SP-FCC优化催化裂化装置案例——最佳操作温度的选择
汽油收率最佳：505℃
总液收最佳：510℃
柴汽比最低：510℃
改变反应温度，模拟不同温度下的产物分布

## Slide 57
SP-FCC装置优化增效案例
挑选200组工况测试，以汽油收率最佳为目标，计算出优化后的汽油收率及相应的操作参数，经预测模型验证，超过90%（ 186组）的工况存在优化空间
基于历史案例库匹配优化结果展示
汽油平均收率增加1.43%
油浆平均收率下降1.52%
Chart: 油浆收率变化
Chart: 汽油收率变化

## Slide 58
FCC装置优化汽油收率效益测算案例
优化前后产物收率变化
物流 | 收率变化 | 平均价格 （元/吨） | 平均利润 （元/吨）
原料 | 0 | --- | ---
干气 | +0.03% | 2000 | 200
液化气 | +0.14% | 3500 | 350
催化汽油 | +1.43% | 5000 | 500
催化柴油 | -0.10% | 4000 | 400
油浆 | -1.52% | 2500 | 250
焦炭 | +0.02% | 0 | ---
以某石化企业300万吨/年重油催化裂化装置为例，能耗参照国标对能耗的规定，加工重质原料油的能耗应小于85千克标准油每吨。收率增加的产品乘以0.085的能耗系数；焦炭经再生器处理后为装置提供能量。
利润变化=Σ(原料产量×收率变化× 利润× 能耗系数)
= 300万×（0.03% ×200 ×（1-0.085）+0.14% ×350 ×（1-0.085）+ 1.43% ×500 ×（1-0.085）- 0.10% ×400- 1.52% ×250）= 853万/年

## Slide 59
辛孚流程模拟与优化——应用案例
山东京博石化
  70万吨/年催柴加氢改质装置
  160万吨/年蜡油加氢裂化装置
  90万吨/年汽油加氢装置
  70万吨/年连续重整装置
  170万吨/年催化裂化装置
九江石化
  500万吨/年常减压装置
兰州石化
  300万吨重油催化裂化装置

## Slide 60
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 61
目前常见原油调合系统的不足
未考虑非线性混合效应
  基于简单的线性加和，缺乏对原油混合效应的计算模型（如收率受混合效应的影响等）；
“比例优化”模块得出的优化配方多为次优解
  传统原油调和模型得到的“优化配方”往往是次优化配方，如果不考虑混合效应，无法实现真正意义的配方优化；
后台原油数据库不完善
  缺乏准确的原油数据库，所使用的原油数据库年份偏旧、原油数据不全；
  缺少原油分子数据，无法对后续分子炼油提供支撑

## Slide 62
辛孚原油调和系统架构（完整方案）
在线
分析仪
分析
小屋
性质
模型
企业原油
数据库
比例控制APC系统
原油在线分析系统
比例优化
系统
比例控制
系统
混合效应计算模型
比例优化计算模型
管道、仪表、阀门等
比例控制DCS系统
辛孚核心知识产权环节
：

## Slide 63
混合效应中的重要非线性模型
性质 | 描述 | 性质 | 描述
密度 | 体积混合规则 | 辛烷值 | 受分子间作用力影响，存在显著非线性调和效应
收率 | 沥青质胶束结构受芳烃分子影响，导致常减压装置收率变化 | 蒸气压 | 受轻质分子影响明显，非线性混合效应显著
粘度 | 不同性质的原油需对粘度混合规则进行修正 不同馏分的粘度混合规则不一 | 十六烷值 | 受分子间作用力影响，存在显著非线性调和效应
闪点 | 受轻组分影响大于重组分 | 胶质 | 受沥青质胶束平衡影响，存在非线性混合
凝点、冰点、冷滤点 | 轻组分对性质影响显著，非线性混合效应明显 | 沥青质 | 受沥青质胶束平衡影响，存在非线性混合

## Slide 64
非线性调和实例：对收率的影响
某石化企业发现混炼凝析油时，石脑油收率存在明显非线性混合效应
机理分析：凝析油中的芳烃含量较高，导致其溶解性增强，混合后破坏了其他原油的沥青质胶束结构，导致馏分收率变化

## Slide 65
原油混合非线性混合机理
牙哈凝析油
  含苯、甲苯多
  导致特性因数在60-120℃区间产生突降

## Slide 66
辛孚的沥青质胶束模型准确预测非线性混合效应
管输哈油
北疆原油
牙哈凝析油
线性结果
实际收率
模型结果
线性计算石脑油收率：
22.80%
常减压装置实际石脑油收率：
18.51%
辛孚胶束模型计算收率：
18.71%
三种原油混炼

## Slide 67
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 68
辛孚分子级汽油在线调和——技术架构
既可新建汽油在线调和系统，也可对现有在线调和系统进行分子级改造

## Slide 69
辛孚分子级汽油在线调和——系统清单
仪器、软件名称 | 用途说明
汽油组分PONA气相色谱分析仪 | 分析汽油组分分子数据；
汽油分子数据库 | 储存汽油分子物性数据，供调和优化时调用；
汽油调和分子级物性模型 | 从分子层级计算调和汽油宏观性质；
汽油调和配方优化器 | 根据汽油组分分子以及调和目标优化配方；在线使用时，根据管道流量和辛烷值偏差计算流量调整参数；
近红外在线分析系统 | 在线调和时实时分析管道内油品性质，并反馈给SP-GasBlend系统，用于实时调整流量控制参数；
SP-GasBlend系统 | 离线使用时，用于获取调和初始配方。在线使用时，根据流量和在线分析系统反馈实时优化调和比例。调和完成后，汇总罐区数据和质检数据。
辛孚在线调和先进控制系统 | 包括分子级辛烷值模型预测控制器和预测过滤器。根据根据流量和在线分析系统反馈预测调和性质变化趋势，并向DCS给定各组分流量。
DCS系统 | 根据给定流量执行调节阀控制

## Slide 70
辛孚分子级汽油在线调和——部门组织关系
部门或者系统名称 | 职责或功能说明 | 信息关联关系
计划部门 | 制定调和计划 | 调和开始前，下达调和产量计划，可用组分油 调和结束可从SP-GasBlend系统中查看调和结束后库存信息
生产部门 | 制定调和方案和配方 | 依靠SP-GasBlend系统，根据计划部门调和量和可用组分获取调和配方。 调和组分的PONA分子数据从LIMS系统中获取。
质检部门 | 向生产部门提供调和组分PONA分子数据，并负责调和完成后成品汽油的质量检测 | 将调和组分和成品汽油分析数据上传LIMS系统。 SP-GasBlend系统自动从LIMS系统匹配数据。
调和车间 | 负责根据生产部门下达的调和比例和调和目标，执行管道调和。 | SP-GasBlend系统自动将配方比例下达到现场DCS系统中，启动管道调和。
SP-GasBlend系统 | 离线使用时，用于获取调和初始配方。在线使用时，根据流量和在线分析系统反馈实时优化调和比例。调和完成后，汇总罐区数据和质检数据。 | 汽油调和一体化管理平台，集成计划方案、配方优化、先进控制、罐区管理、分析数据查看等。

## Slide 71
辛孚分子级汽油在线调和——实施步骤

## Slide 72
辛孚分子级汽油在线调和——技术优势
  分子级调和模型+在线调和系统，根据在线分析结果迅速解析油品分子组成 ；*
  分子级调和模型深度优化调和配方，比传统在线调和系统提升>20元/吨调和利润；
  减少汽油调和模型建模时间90%以上；
  降低汽油调和模型后期维护成本50%以上。
*：专利技术2019102219016、2019102219425、2019100008307
气相色谱
近红外
在线分析仪
分析小屋

## Slide 73
汽油调和：非线性调和属性显著
Notes: 调和效应（正负效应）
55-59 略过讲

## Slide 74
常见汽油调和模型
线性模型
非线性模型
（考虑混合效应）
非线性模型
（考虑混合效应+族间作用力）
各组分体积分数
各组分辛烷值
各组分在混合物中的辛烷值贡献系数
PONA各族间的作用系数
不足：
当调和组分的成分发生变化时，模型失准。

## Slide 75
辛孚分子级汽油调和模型
分子级模型
（分子间相互作用）
各分子体积分数
各分子纯物质辛烷值
F1(V)，根据所有组成分子浓度计算得出第i个分子在该混合物中的辛烷值贡献系数
F2(V)，根据所有组成分子浓度计算得出第i个分子受到其余分子的作用力合力

## Slide 76
辛孚分子级汽油调和模型性能
模型包含674个汽油分子，囊括所有汽油组分的分子成分（通过气相色谱即可检测）
包含乙醇、甲醇等分子，为乙醇汽油做好准备
模型经9大类2000多种汽油调和组分训练
准确预测RON与MON，误差控制在0.1~0.2以内
组分变化时仍保持
高精确度

## Slide 77
苛刻指标调和案例
具有苛刻约束指标的95#汽油
分析项目 | 指标要求 | 国VIB | 预测值 | 实测值
研究法辛烷值（RON） | ≥95 | ≥95 | 97 | 96.8
抗爆指数 | ≥90 | ≥90 | 91.1 | 91.4
初馏点,℃ | 24-40 | 无要求 | 36.37 | 32.5
终馏点,℃ | 190~210 | ≤205 | 195.8 | 194.6
100℃下馏出体积,ml | 50~58 | 无要求 | 54.35 | 52.5
150℃下馏出体积,ml | 83~89 | 无要求 | 85.47 | 89
蒸气压,kPa | 56~60 | 45~85(冬) | 57.4 | 59
芳烃（体积分数）,% | 29-35 | ≤35 | 34.64 | 33.8
烯烃（体积分数）,% | 5~12 | ≤15 | 9.11 | 9.5
氧含量（质量分数）,% | ≤1 | ≤2.7 | 0.902 | 0.89
密度（15℃）,kg/m³ | 740~754 | 720~775 | 751 | 748.9
组分 | 体积比
三甲苯 | 8%
甲苯 | 14%
异戊烷 | 12%
加氢汽油 | 61%
MTBE | 5%
从20多个可选组分中选出

## Slide 78
辛孚油品调和应用案例
特种汽油调和（山东京博石化）
  特种汽油调和，显著提升配方研发速度、降低人员检测成本、降低调和成本
  效益提升>300万/年
汽油在线调和（山东京博石化）
  与近红外在线分析仪结合，实现分子级汽油在线调和，深度优化调和配方、并精准卡边
  效益提升>4000万/年
柴油调和（山东京博石化）
  运用分子调和模型调和特种柴油，与主机厂深入合作
  效益提升>200万/年

## Slide 79
目录
辛孚分子炼油技术体系
原油快评
流程模拟系统
原油调和系统
油品移动和汽柴油调和系统
辛孚业绩

## Slide 80
辛孚产品应用案例
项目类型 | 合作单位
智能工厂方案规划 | · 九江石化 · 广东石化 · 中化泉州石化 · 京博石化
分子炼油技术体系建设 | · 中石油规划总院 · 中海油炼化公司 · 兰州石化 · 京博石化
原油快评、原油数据库、切割分析软件 | · 九江石化 · 中石油规划总院 · 海南炼化 · 京博石化
流程模拟及优化 | · 九江石化常减压装置 · 京博石化5套装置 · 兰州石化催化裂化装置
原油调和 | · 京博石化
汽油调和 | · 京博石化汽油调和 · 京博石化柴油调和

## Slide 81
辛孚参与编撰的专著
《石油化工智能制造》
  2018年10月出版
  覃伟中、谢道雄、赵劲松主编
  中石化九江石化、清华大学、辛孚能源等共同撰写
  以九江石化实践为基础介绍石油化工智能制造

## Slide 82
辛孚参与编撰的专著
《石油炼化分子管理基础》
  2019年3月出版
  石油大学、辛孚能源共同撰写
  完整介绍分子炼油理论基础

## Slide 83
广东石化智能工厂项目——辛孚可参与环节
环节 | 描述
原油快评 | 提供自主研发的基于FT-IR的原油快评整套系统 或提供原油分子级数据库、专业切割分析软件两个子环节
流程模拟系统 | 提供自主研发的加氢精制、加氢裂化、加氢改质、催化裂化等分子级流程模拟软件，实现分子炼油 可与广东石化基于Aspen、KBC等软件平台搭建的全流程模型结合，形成互补，实现分子级提升
原油调和系统 | 提供自主研发的原油调和整套系统 或提供核心的比例优化软件（包含最新原油数据库、原油混合性质计算模型、比例优化模型等）
汽柴油调和系统 | 提供自主研发的分子级汽柴油在线调和系统 或提供核心的分子级配方优化软件
技术自主可控，并可与寰球共同研发、共享知识产权
提升广东石化智能工厂项目的国产化比例

## Slide 84
谢 谢